PRESSEBERICHT (No. 460)

11 NOVEMBER 2016	                            ELECTRONICA-NEWS ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Markteinführung auf der Electronica 2016

Hochstabiler TCXO von IQD

Zur Gewährleistung einer sanften Frequenzflanke ist IQD’s neuer analoger, ASIC-basierter temperaturkompensierter Quarzoszillator (TCXO) IQXT-274 durch Einsatz einer Frequenzablesung alle zwei Grad Celsius über den vollen Betriebstemperaturbereich getestet. Dies ergibt in Kombination mit einer Kompensationsschaltung hoher Ordnung eine Frequenzstabilität von engen ±0,5 ppm über -40 bis +85°C.

Untergebracht in einem hermetisch abgedichteten Miniatur-Keramikgehäuse von 3,2 x 2,5 x 1,1 mm, liefert der neue TCXO eine Phasenrausch-Performance von -145 dBc/Hz. Die neue Reihe ist in zwei Optionen lieferbar: TCXO & VCTCXO, beide mit einem Frequenzbereich von 10 bis 40 MHz mit einem Clipped-Sinewave-Ausgang sowie einem maximalen Stromverbrauch von 2 mA. Der IQXT-274 kann mit einer Versorgungsspannung im Bereich von 2,4 V bis 3,7 V arbeiten, und der VCTCXO hat eine Hochzieh-Fähigkeit von zwischen ±6 ppm und ±50 ppm.

Zu typischen Anwendungen zählen Bluetooth, GPS/GNSS, tragbare Navigationsgeräte, Wi-Fi, WiMax und WLAN. Eine Reihe von IQXT-274-Bauteilen sind über IQDs umfassendes Spektrum von globalen Distributoren ab Lager lieferbar. Vollständige Datenblätter sind auf der IQD-Website unter  www.iqdfrequencyproducts.de abzurufen.

###

Hinweise für die Redaktion:

Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren und Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung,

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: 0800 1808 443
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus